## Slide 1: ESERCITAZIONI CON ARDUINO

## Slide 2: ESERCITAZIONI 1 CON ARDUINO
Realizzazione di un semaforo semplice con Arduino

## Slide 3: ESERCITAZIONI CON ARDUINO
Un semaforo semplice con Arduino

## Slide 4: ESERCITAZIONI CON ARDUINO
Un semaforo semplice con Arduino
// semaforo #define red 11 // il pin 11 viene definito col nome "red" perchè collegato al led rosso #define yellow 12 // il pin 12 viene definito col nome "yellow" perchè collegato al led giallo #define green 13 // il pin 13 viene definito col nome "green" perchè collegato al led verde
void setup() { pinMode(11, OUTPUT); // imposta i pin digitali 11, 12 e 13 come output pinMode(12, OUTPUT); pinMode(13, OUTPUT); }

## Slide 5: ESERCITAZIONI CON ARDUINO
Un semaforo semplice con Arduino
void loop() { digitalWrite(red, HIGH); //accende il rosso delay(10000); //attende 10 secondi digitalWrite(red, LOW); //spegne il rosso digitalWrite(green, HIGH); //accende il verde delay(10000); //attende 10 secondi digitalWrite(green, LOW); //spegne il verde digitalWrite(yellow, HIGH); //accende il giallo delay(2000); //attende 2 secondi digitalWrite(yellow, LOW); //spegne il giallo }

## Slide 6: ESERCITAZIONI CON ARDUINO
Un semaforo semplice con Arduino

## Slide 7: ESERCITAZIONI 2 CON ARDUINO
Gestiamo una striscia di LED RGB con Arduino UNO
Nella seguente lezione, utilizzeremo Arduino per simulare un semplice gioco di luci impiegando una striscia di LED RGB.

## Slide 8: ESERCITAZIONI CON ARDUINO
MATERIALE OCCORRENTE:
• N°1 Striscia LED RGB a 12 Volt;
• N°1 Bread Board con alcuni cavetti unifilari di vario colore;
• N°3 Transistor BC 639 (NPN);
• N°3 Resistenze 1KΩ ¼ W ±5%;
• N°1 Scheda Arduino UNO R3;
• N°1 Alimentatore 12V – 2A.

## Slide 9: ESERCITAZIONI CON ARDUINO
Realizziamo lo schema proposto in figura:
Colleghiamo l’alimentatore da laboratorio ai cavetti rosso (+) e nero (-); regoliamolo in modo tale da fornire 12V – 2 Amper.
I transistor hanno la funzione di “amplificare” la corrente necessaria per far accendere ogni singolo colore della striscia di LED RGB utilizzata.

## Slide 10: ESERCITAZIONI CON ARDUINO
Arduino sulle sue uscite digitali può fornire una tensione pari a 5V con una corrente massima pari a circa 40mA. Nel nostro caso l’assorbimento di corrente della striscia LED RGB è di circa 360 mA per ogni singolo colore; quindi sceglieremo dei transistor tipo BC 639 NPN con Ic max = 1000mA che per il nostro caso sono più che sufficient

## Slide 11: ESERCITAZIONI CON ARDUINO
Colleghiamo la porta USB di Arduino a quella del nostro PC e carichiamo il seguente sketch:
// Dichiariamo le variabili dei pin che verranno utilizzati
int ledr=13;
int ledv=12;
int ledb=11;
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);// inizializza il digital pin 13 come uscita.
pinMode(12, OUTPUT);// inizializza il digital pin 12 come uscita. pinMode(11, OUTPUT);// inizializza il digital pin 11 come uscita.
}

## Slide 12: ESERCITAZIONI CON ARDUINO
// la funzione void loop permetterà alla sequenza di girare all'infinito
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // accendi tutti i Led rossi
delay(200); // mantienili accesi per 200mS
digitalWrite(13, LOW); // spegni tutti i Led rossi
delay(200); // mantienili spenti per 200mS
digitalWrite(12, HIGH); // accend tutti i led verdi
delay(200); // mantienili accesi per 200mS
digitalWrite(12, LOW); // spegni tutti i Led verdi
delay(200);// mantienili spenti per 200mS
digitalWrite(11, HIGH); // accendi tutti i Led blu
delay(200); // mantienili accesi per 200mS
digitalWrite(11, LOW); // spegni tutti i Led blu
delay(200); // mantienili spenti per 200mS
}
Verificato il corretto funzionamento, possiamo cambiare le impostazioni del codice per modificare i giochi di luce.

## Slide 13: ESERCITAZIONe n.3 CON ARDUINO
Sistema semaforico con Arduino

## Slide 14: ESERCITAZIONe n.3 CON ARDUINO
Sistema semaforico con Arduino
Vogliamo realizzare il controllo di un sistema di semafori ad un incrocio stradale, composto da due semafori per le auto e uno per i pedoni, come rappresentato nella figura seguente:

## Slide 15: ESERCITAZIONe n.3 CON ARDUINO
Sistema semaforico con Arduino
Componenti necessari
scheda Arduino
3 led rossi
3 led verdi
2 led gialli
3 resistori da 220 Ohm
1 breadboard
conduttori per i collegamenti

## Slide 16: ESERCITAZIONe n.3 CON ARDUINO
Sistema semaforico con Arduino

## Slide 17: ESERCITAZIONe n.3 CON ARDUINO
Sistema semaforico con Arduino
I LED sono collegati tra le uscite digitali di Arduino e massa, in serie ad un resistore necessario a limitare la corrente che scorre in essi.
Generalmente si utilizza un resistore per ogni LED. In questo caso, però, i LED relativi alle luci dello stesso semaforo non sono mai accesi contemporaneamente, quindi si possono collegare al medesimo resistore.
In questa configurazione, quando uno dei LED è acceso, l'altro (nel caso del semaforo pedonale) o gli altri due (nel caso dei semafori per le automobili) sono sottoposti ad una tensione inversa di pochi volt, che possono sopportare senza problemi.

## Slide 18: ESERCITAZIONe n.3 CON ARDUINO
Sistema semaforico con Arduino
Il programma
Il programma è costituito essenzialmente dai comandi che gestiscono la sequenza di accensione e spegnimento dei vari LED, in modo tale da consentire la corretta alternanza nel transito di automobili sulle due strade.
Contemporaneamente, viene comandato adeguatamente anche il semaforo pedonale. Prima di cio nella funzione di setup ( ),
si devono inizializzare come uscite i pin dal numero 6 al numero 13, attraverso i quali comanderemo i LED:

## Slide 19: ESERCITAZIONe n.3 CON ARDUINO
Sistema semaforico con Arduino
Il programma
void setup() {
pinMode(11, OUTPUT); // luce verde semaforo 1
pinMode(12, OUTPUT); // luce gialla semaforo 1
pinMode(13, OUTPUT); // luce rossa semaforo 1
pinMode(8, OUTPUT) // luce verde semaforo 2
pinMode(9, OUTPUT); // luce gialla semaforo 2
pinMode(10, OUTPUT); // luce rossa semaforo 2
pinMode(6, OUTPUT); // verde pedonale
pinMode(7, OUTPUT); // rosso pedonale
}

## Slide 20: ESERCITAZIONe n.3 CON ARDUINO
Sistema semaforico con Arduino
Il programma
Nella funzione loop ( ) inseriamo le istruzioni di scrittura sulle uscite digitali necessarie ad accendere e spegnere i LED secondo la sequenza rappresentata dalla seguente tabella:
Semaforo 1 | Semaforo 2 | Semaforo pedonale
rosso | verde | rosso
rosso | giallo | rosso
rosso | rosso | rosso
verde | rosso | verde
giallo | rosso | verde lampeggiante
rosso | rosso | rosso

## Slide 21: ESERCITAZIONe n.3 CON ARDUINO
Sistema semaforico con Arduino
Il programma
il codice:
void loop()
{
digitalWrite(11, LOW); // spegnimento verde semaforo 1
digitalWrite(12, LOW); // spegnimento giallo semaforo 1
digitalWrite(13, HIGH); accensione rosso semaforo 1
digitalWrite(10, LOW); // spegnimento rosso semaforo 2
digitalWrite(9, LOW); // spegnimento giallo semaforo 2
digitalWrite(8, HIGH); // accensione verde semaforo 2
digitalWrite(6, LOW); // spegnimento verde semaforo pedonale
digitalWrite(7, HIGH); // accensione rosso semaforo pedonale

## Slide 22: ESERCITAZIONe n.3 CON ARDUINO
Sistema semaforico con Arduino
Il programma
delay(12000); // attesa di 12 secondi
digitalWrite(8, LOW); // spegnimento verde semaforo 2
digitalWrite(9, HIGH); // accensione giallo semaforo 2
delay(6000); // attesa di 6 secondi
digitalWrite(9, LOW); // spegnimento giallo semaforo 2
digitalWrite(10, HIGH); // accensione rosso semaforo 2
delay(4000); // attesa di 4 secondi
digitalWrite(13, LOW); // spegnimento rosso semaforo 1
digitalWrite(12, LOW); // spegnimento giallo semaforo 1
digitalWrite(11, HIGH); // accensione verde semaforo 1

## Slide 23: ESERCITAZIONe n.3 CON ARDUINO
Sistema semaforico con Arduino
digitalWrite(8, LOW); // spegnimento verde semaforo 2 digitalWrite(9, LOW); // spegnimento giallo semaforo 2 digitalWrite(10, HIGH); // accensione rosso semaforo 2 digitalWrite(7, LOW); // spegnimento rosso semaforo pedonale digitalWrite(6, HIGH); // accensione verde semaforo pedonale delay(16000); // attesa di 16 secondi digitalWrite(11, LOW); // spegnimento verde semaforo 1 digitalWrite(12, HIGH); // accensione giallo semaforo 1 // ciclo per il lampeggiamento del verde del semaforo pedonale for (int i=0; i<10; i++) { digitalWrite(6, LOW); delay(500); digitalWrite(6, HIGH);

## Slide 24: ESERCITAZIONe n.3 CON ARDUINO
Sistema semaforico con Arduino
delay(500); } digitalWrite(6, LOW);// spegnimento verde semaforo pedonale digitalWrite(7, HIGH);// accensione rosso semaforo pedonale digitalWrite(12, LOW); // spegnimento giallo semaforo 1 digitalWrite(13, HIGH); // accensione rosso semaforo 1 delay(4000); // attesa di 4 secondi
}

## Slide 25: ESERCITAZIONe n.4 CON ARDUINO
Fotoresistenza (creare un sensore di luminosità)
In questo caso ci occuperemo della fotoresistenza per creare un sensore di luminosità, ovvero un circuito che accenderà un led solo nel caso di una certa condizione di luce.

## Slide 26: ESERCITAZIONe n.4 CON ARDUINO
Fotoresistenza (creare un sensore di luminosità)
Cosa serve?
Arduino uno o compatibile
Fotoresistenza
Resistenza da 10 Kohm
Led
Resistenza da 220 Ohm
Cavi
Breadboard
Pc per programmare il software

## Slide 27: ESERCITAZIONe n.4 CON ARDUINO
Fotoresistenza (creare un sensore di luminosità)
Sensore di luminosità
Il programma:
int led=7;
int fotor=A0;
int luce=0;
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(fotor, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
luce=analogRead(fotor);
if (luce>200) {
digitalWrite(led, HIGH);
}

## Slide 28: ESERCITAZIONe n.3 CON ARDUINO
Fotoresistenza (creare un sensore di luminosità)
else {
digitalWrite(led, LOW);
}
Serial.print(luce);
Serial.print(“/t”);
delay(10);
}

## Slide 29: ESERCITAZIONe n.3 CON ARDUINO
POWER POINT REALIZZATO DAI PROF:
Vito Antonio D’Onofrio e Biagio Trotta